Описание и специфични условия на поръчката

- Обект на поръчката:

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: Инженеринг -„Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”

Изпълнението на поръчката включва следните видове дейности:

- Изготвяне на идеен инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”.

- Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево” и съгласуване на изготвения работен инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ.

- Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”.

- Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обект: „Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”.

Конкретните параметри, видове и обем на услугите и строителните и монтажни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно и детайлно описани в Техническо задание и обяснителна записка.

- Обособени позиции.

Не се предвиждат обособени позиции.

- Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

- Място и срок за изпълнение на поръчката. Гаранционни срокове.

Мястото за изпълнение на поръчката е граничещ с регионалното депо имот с идентификатор 65927.92.36 в м. „Драгелиците” в землището на гр. Севлиево.

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от всеки участник в Техническото  му предложение по образец № 2 в календарни дни /цели числа/, но е не по-късен от 600 /шестстотин/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение и получаване на съответно възлагателно писмо от възложителя.

Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ се оферират от всеки участник в Техническото  му предложение по образец № 2, но са не по-кратки от определените съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.

Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове се оферира в календарни дни /цяло число/ от всеки участник в Техническото  му предложение по образец № 2, но е не по-кратък от 1 /един/ календарен ден и не по-продължителен от 60 /словом шестдесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци.

- Разходи за поръчката.

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

- Стойност на поръчката.

Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената стойност /ДДС/.

Цената на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка се определя в лева без ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в ценовото му предложение, изготвена по образец № 3а.

Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, хонорари, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон, изготвяне на строителна документация, съгласуване на изготвения работен инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/, други държавни и местни такси, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Финансиране.

Обектът на настоящата поръчка е без осигурено финансиране. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление. При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление, за което обстоятелство изпълнителят е надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за спиране на изпълнението, всички извършени от изпълнителя работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на изработеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви.

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 3 175 000.00 лева / три милиона сто седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Схема на плащане

Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, при следната схема за плащане:

- Авансово плащане по договора не се предвижда.

- Окончателно плащане за изготвения и съгласуван с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ идеен инвестиционен проект за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Инженеринг на обект: „Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”се извършва в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а, и приложената към нея Хонорар сметка за проектиране, изготвена по образец № 3 б, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемането на изготвения и съгласуван идеен инвестиционен проект за обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, и представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателно плащане за изготвения и съгласуван с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ работен инвестиционен проект за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Инженеринг -„Проектиране и строителство на сепарираща  инсталация за битови отпадъци - град Севлиево” до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ се извършва в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а, и приложената към нея Хонорар сметка за проектиране, изготвена по образец № 3 б, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемането на изготвения и съгласуван работен инвестиционен проект за обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, и представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Междинни плащания за действително извършени и актувани строителни и монтажни работи се извършват в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а, на база единичните цени съгласно изготвения, съгласуван и одобрен за обекта Работен инвестиционен проект, ведно с приложените подробни количествено-стойностна сметки и анализи на единичните цени, които стават неразделна част от договора за изпълнение, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнението на съответните строителни и монтажни работи и представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общият размер на междинните плащания за изпълнените строителни и монтажни работи е до 80 % /осемдесет на сто/ от стойността им по договора за изпълнение.

- Окончателното разплащане за изпълнените строителни и монтажни работи се извършва след приспадане на извършените междинни плащания за дейността в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а, и на база единичните цени съгласно изготвения, съгласуван и одобрен за обекта Работен инвестиционен проект, ведно с приложените подробни количествено-стойностна сметки и анализи на единичните цени, които стават неразделна част от договора за изпълнение, в срок до 30 /тридесет/  календарни дни след завършване и предаване на обекта, удостоверено надлежно с представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, акт. Обр. 15, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателното заплащане за действително осъществения авторски надзор при изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта се извършва в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а и приложения към нея План - сметка за авторски надзор, изготвен по образец № 3в, в срок до 30 /тридесет/  календарни дни след завършване и предаване на обекта, представяне на двустранно подписан приемно-предавателен протокол, съответни доклади/протокол, извлечение от Заповедната книга и надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя, се подписват от ресорния заместник-кмет в общината или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, и трябва да имат печат на Изпълнителя.

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие със Закона за счетоводството Те следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: Община Севлиево

гр. Севлиево, пл. Свобода 1

ЕИК: 000215889

ЕИК по ЗДДС: BG 000215889

МОЛ: д-р Иван Иванов

Номер на документа, дата, място

Получател: ..................................... или друг нотариално упълномощен представител на Община Севлиево.

- Възможност за възлагане на обществена поръчка на същия изпълнител при необходимост от повторение на строителство или услуги.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на услугата или строителството, при което да е налице необходимост повторно услуги или строителни и монтажни  работи да се извършат от същия изпълнител, да възложи повторните услуги и СМР чрез процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да определи точната стойност на повторното възлагане, в рамките на допустимата по закон прогнозна стойност за избор на процедура, предвидена при определяне на стойността на настоящата поръчка.

10. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

Прогнозната стойност на процедурата за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка, възлиза на 3 175 000.00 лева / три милиона сто седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС или сумата в размер на 3 810 000 лв. (три милиона осемстотин и десет хиляди лева) с вкл. ДДС.

С оглед прогнозната стойност на поръчката, Възложителят не може да се възползва от опростените правила за провеждане на обществената поръчка.

Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.